## Slide 1: Biomechanika buňky Výpočtové modely mechanického chování buňky
Přednáška je součástí předmětu
Biomechanika III
(Biomechanika srdečně-cévní soustavy)
Tato přednáška předpokládá zvládnutí úvodních částí předmětu, týkajících se především základů anatomie, histologie a patologie srdečně-cévní soustavy.

## Slide 2: Motivace - mechanické důsledky chorob cévní soustavy a prováděných zákroků
Remodelace tkáně, příp. apoptóza buněk nastává v reakci na změny mechanického zatížení – např. za těchto podmínek:
při nekompenzované hypertenzi - dlouhodobé přetížení tkáně
vznik a růst ateromatického plátu - v místech zvýšeného mechanického namáhání
terapeutické zákroky navozující změny mechanického zatížení tkáně
  krátkodobé přetížení při zákroku (např. angioplastika) – může vést až k apoptóze (programová smrt) buněk hladkého svalstva
  dlouhodobé přetížení (aneurysma, aplikace stentu atd.)
  nesoulad tuhostí mezi tkání a umělým materiálem – např. po aplikaci cévní protézy – vyvolává přídavné namáhání tkáně.
  žilní autotransplantáty – v důsledku změny mechanických podmínek, jimž je tkáň vystavena , dochází k její remodelaci, příp. až k apoptóze buněk.
Remodelační i sklerotické procesy začínají na úrovni jednotlivých (hladkých svalových) buněk cévní stěny a jsou významně ovlivňovány mechanickými faktory. Základním elementem strukturních změn živých tkání je tedy eukaryotická buňka. Biochemické procesy, které v ní probíhají jsou zjevně ovlivněny jejím mechanickým namáháním, tento proces přeměny mechanického signálu na biochemickou odezvu se nazývá mechanotransdukce.

## Slide 3: Hierarchické strukturní úrovně příčně pruhovaného svalu (viz obr.)
Úroveň 1: sval jako anatomická jednotka, tzv. makrostruktura svalu.
Úroveň 2: svalové snopce různých strukturních úrovní a velikostí, mezzostruktura svalu.
Úroveň 3: každý svalový snopec se skládá z 10 až 100 jednotlivých svalových vláken, z nichž každé představuje jednojadernou svalovou buňku. Délka svalových vláken bývá obvykle v desítkách mm, zatímco jejich tloušťka je pouhých 10 až 100 m. Proto bývá tato strukturní úroveň označována jako mikrostruktura.
Úroveň 4: Každé svalové vlákno je tvořeno tzv. myofibrilami o průměru kolem 1 m, ultrastruktura svalu.
Úroveň 5: Myofibrily jsou tvořeny sadou aktinových (tenkých) a myozinových (tlustých) vláken a dále tzv. Z-disky (Z-liniemi), nanostruktura svalu.
Úroveň 6: Každé filamentum se skládá z makromolekul příslušné bílkoviny, které mají rovněž svou atomovou strukturu; vzhledem k jiným typům podstatných silových interakcí není řešitelná metodami mechaniky těles.

## Slide 4: Hierarchické strukturní úrovně hladkého svalu
Úroveň 1: sval jako anatomická jednotka ( 100-102 mm), nebo jednotlivé vrstvy cévní stěny, tzv. makrostruktura.
Úroveň 2: svalová buňka vřetenovitého tvaru o délce 20 až 500 m - mikrostruktura.
Úroveň 3: Uvnitř buňky je kromě pasivních vláken (např. intermediálních) soustava aktinových (tenkých) a myozinových (tlustých) vláken (filament), která vzájemně propojují tzv. densní tělíska - nanostruktura svalu.
Úroveň 4: Každé filamentum se skládá z vláknitých makromolekul příslušné bílkoviny, ty mají dále svou atomovou strukturu; vzhledem k jiným typům podstatných silových interakcí není tato úroveň řešitelná metodami mechaniky těles.

## Slide 5: Strukturní prvky živočišné buňky podstatné z mechanického hlediska
Buněčná membrána – tvořená většinou fosfolipidy a cholesterolem
Cytoplazma – zahrnuje základní hmotu, organely, cytoskelet and cytoplasmatické inkluze
Jádro – nese informaci pro reprodukci buňky ve formě DNA v chromozomech
Cytoskelet je z mechanického hlediska nejdůležitější složkou hladké svalové buňky, podílí se rozhodující měrou na jejím mechanickém chování.

## Slide 6: Schéma vzájemného propojení buněk – nexy neboli gap junctions (podle Fyziologie, Trojan)

## Slide 7: Studium buňky jako mechanické soustavy
vyžaduje:
Znalosti o struktuře buňky a jejích interakcích s okolím
Znalosti o mechanických vlastnostech buňky
  Vyšetřování mechanických vlastností buněk se provádí na základě experimentů a výpočtového modelování
Notes: <number>
Řešení problémů biomechaniky buňky vyžaduje interdiscilinární přístup, jehož součástí je i studium chování buňky jako mechanické soustavy.
To vyžaduje znalosti jednak o struktuře buňky, o jejích interakcích s okolím a v neposlední řadě o jejích mechanických vlastnostech.
Zkoumání mechanického chování buněk se v současnosti provádí jednak na základě experimentů prostřednictvím různých mechanických zkoušek a jednak pomocí jejích výpočtového modelování

## Slide 8: Experimentální určování mechanických vlastností buněk
Mechanické zkoušky buněčných populací
  Zatížení deformací podložky (membrane stretch)
  Zatížení fluidními smykovými silami (fluid flow)
Mechanické zkoušky izolovaných buněk - z hlediska zatížení lze dělit na
      globální - zatěžována celá buňka
      lokální - zatížení se na buňku přenáší jen v malé oblasti

## Slide 9: Příklady mechanických zkoušek prováděných na izolovaných buňkách
Rozdělení podle principu vyvození zátěžné síly:
Mechanické metody
  Aspirační zkouška (nasáváním do mikropipety)
  Vtlačovací zkouška
  Zkouška tahem
  Zkouška tlakem s mikrodestičkami
Magnetické metody
  Magnetic twisting cytometry
  Magnetická pinzeta
Optické metody
  Optická pinzeta
  Optical stretcher

## Slide 10: Úrovně modelů cévní stěny
 Homogenní stěna – nejjednodušší model nerespektující vnitřní strukturu stěny
Nehomogenní stěna
  Stěna složená z homogenních vrstev s různými konstitutivními vztahy, odpovídajících adventitii, medii a intimě.
  Každá vrstva rozložená na nižší strukturní prvky, např. elastické a svalové membrány (podvrstvy) v případě medie tepny.
  Každá podvrstva rozložena na její prvky, např. na různé typy vláken a základní substanci, příp. buňky.

## Slide 11: Využití výpočtového modelování buněk
Výsledky mechanických zkoušek buněk = informace o závislostech mezi silou a deformací.
Kroky nutné pro modelování vlastností buňky:
Volba vhodných konstitutivních modelů buňky, resp. jejích komponent
Identifikace jejich parametrů pomocí výpočtových simulací experimentů
K tomu je třeba mít k dispozici univerzální výpočtový model mechanického chování buňky, zohledňující co nejpřesněji její strukturu a umožňující simulovat různé mechanické zkoušky.
Dílčí kroky:
Vytvořit výpočtový model mechanického chování buňky, zahrnující všechny její strukturní složky podstatné z mechanického hlediska.
Nalézt vhodné modely konstitutivního chování pro jednotlivé strukturní složky výpočtového modelu buňky.
Využít vytvořeného modelu buňky pro simulování různých mechanických zkoušek
Notes: <number>
Využití výpočtového modelování v této oblasti spočívá především v řešení úloh o identifikaci materiálových vlastností buněk.
Výstupem mechanických zkoušek prováděných na buňkách nejčastěji bývá jistá závislost mezi deformačním zatížením buňky a její silovou odezvou. Pokud chceme z naměřených údajů získat konstitutivní popis materiálu buňky, musíme nejprve zvolit vhodný konstitutivní model, a potom identifikovat jeho parametry. K této identifikaci se využívá právě výpočtových simulací experimentálních metod.

## Slide 12: Typy výpočtových modelů buňky
    Nestrukturní - buňka modelovaná jako homogenní kontinuum.
    Strukturní – zohledňuje nějakým způsobem vnitřní strukturu buňky
        Kontinuální - buňka modelovaná jako nehomogenní kontinuum s částečným zohledněním struktury
        Diskrétní - buňka modelovaná pomocí diskrétních prvků (např. tensegritní struktury)
        Komplexní - buňka modelovaná kombinací spojitých a diskrétních prvků (např. cytoplasma jako kontinuum a cytoskelet pomocí tensegritní struktury)
Notes: <number>
Nyní přejdeme k samotnému výpočtovému modelování v oblasti biomechaniky buňky. Nejprve se ve stručnosti seznámíme se současným stavem poznání. V současné době používané výpočtové modely lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Jednak jsou to nestrukturní modely,- ty nezohledňují vnitřní struktury buňky
a jdnak jsou to strukturně založené modely-Jsou tvořeny dvěma nebo více strukturními složkami s odlišným materiálovými vlastnostmi, které reprezentují vybrané buněčné komponenty. Strukturní modely můžeme dále dělit na
Kontinuální--všechny strukturní složky buňky jsou modelovány jako kontinuum.
diskrétní--buňka nebo její komponenty jsou modelovány diskrétními strukturami
A komplexní ---je tvořen kombinací diskrétního a kontinuálního strukturního modelu
Jednotlivé reprezentanty těchto kategoríí si následně ukážeme.

## Slide 13: Perspektivy
Pro vyhodnocení deformačně-napěťových stavů v buňce je nutný věrohodný výpočtový model buňky a identifikace jeho parametrů založená na simulaci různých typů mechanických zkoušek.
Model by měl vytvořit předpoklady pro výpočtové modelování skupin buněk nebo složitější struktury jednotlivé svalové vrstvy v medii arteriální stěny za normálních i patologických podmínek.
Výsledky by měly napomáhat k pochopení vlivu mechanických faktorů na remodelaci cévní stěny i na patologické procesy provázející vznik a rozvoj sklerotických změn ve stěně.